## Slide 1: 12.1 Otáčivé účinky síly
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika
Autor: Mgr. Hana Jirkovská
Často je výsledkem působení síly otáčivý pohyb.
otevírání dveří
otevírání oken
zvedání různého nářadí
otáčení šroubů
např.:
Fyzikální zákonitosti jsou pro tyto příklady stejné.
Míra otáčivého účinku síly závisí na velikosti a směru síly a na její vzdálenosti od osy otáčení.
Který chlapec zlomí větev snadněji?
používání kleští, nůžek
používání rovnoramenných vah
používání otvíráku na lahve, konzervy
pádlování, veslování

## Slide 2: 12.2 Co už umíme
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika
veličiny síla a hmotnost – měření hmotnosti vahami
vravitační síla – Fg = m . g, kde g = 10 N/kg
délka – lze použít značky d, a, b, v, … jednotky m, dm, cm, mm
osa – v matematice, přímka, zde osa otáčení
otáčivý pohyb tělesa – body tělesa konají pohyb po kružnicích
rovnovážná poloha tělesa – na těleso působí síly v rovnováze, těleso je v klidu nebo
síly v rovnováze – dvě síly stejně velké, opačného směru působí na stejné těleso,
stejnorodé těleso – těleso, které má ve všech místech stejnou hustotu,
koná rovnoměrný přímočarý pohyb
mají jen deformační účinky
např. je celé z jedné látky

## Slide 3: 12.3 Nové pojmy
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika
páka
rameno síly
– stejnorodá tyč, otáčivá kolem pevné osy
– vzdálenost osy otáčení od působící síly, značí se a
moment síly
– značka M, vzorec , kde F je síla, a je rameno síly.
podmínka rovnováhy na páce
M1 = M2
smysl otáčení –
kladný
proti směru hodinových ručiček
Znamená míru otáčivého účinku síly na těleso otáčivé kolem osy.
M = F . a
–
F1.a1 = F2 . a2
Moment jedné síly působící na páce se rovná momentu druhé síly působící na páce.
záporný
po směru hodinových ručiček
páka rovnoramenná
– např. rovnoramenné váhy, rovnováha nastane pro
m1 = m2
páka jednozvratná
– obě síly působí na stejné straně od osy otáčení
páka dvojzvratná
– osa otáčení prochází mezi oběma působícími silami
Jednotkou je Nm, newtonmetr.

## Slide 4: 12.4 Výklad nového učiva
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika
Rovnováha na páce a její užití
1) znázornění páky
2) rovnováha na páce
3) užití principu páky
F1 . a1 = F2 . a2
F1 = 1 N, F2 = 2 N, a1 = 0,1 m, a2 = 0,05 m
1 . 0,1 = 2 . 0,05
0,1 = 0,1
dětská houpačka
posun těžkých těles
práce s louskáčkem, s lisem na česnek
zvedání kolečka k převážení materiálu
4) kladka a kladkostroj
kladka pevná – kotouč otáčivý kolem osy procházející jeho středem
jednoduchý kladkostroj – kombinace kladky pevné a volné
slouží k usnadnění zvedání těles

## Slide 5: 12.5 Procvičení a příklady
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika
1) Dívka o hmotnosti 25 kg sedí ve vzdálenosti 2 metry vlevo od osy otáčení houpačky.
Řešení:
Kam si sedne chlapec o hmotnosti 40 kg vpravo od osy otáčení, aby se mohli dobře houpat?
m1 = 25 kg
a1 = 2 m
F1 = Fg
F1 = 25 . 10 = 250 N
m2 = 40 kg
F2 = 40 . 10 = 400 N
a2 = x m
F1 . a1 = F2 . a2
250 . 2 = 400 . x
500 = 400x
x = 500 : 400
x = 1,25
a2 = 1,25 m
Odpověď:
Chlapec si musí sednout 1,25 metru od podpěry. Páka je v rovnováze a oba se mohou dobře houpat.
2) Vysvětli obrázky:

## Slide 6: 12.6 Něco navíc pro šikovné
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika
1) Dopočítej chybějící údaje.
Odpověď:
F1 = 400 N
F2 = 600 N
2) Dopočítej chybějící údaje.
Odpověď:
a2 = 1 m
F2 = 30 N

## Slide 7: 12.7 CLIL – Moment of force
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Physics
Vocabulary
moment of force - moment síly weight - hmotnost
swing - houpačka length - délka
axis of rotation - osa otáčení board - prkno
equilibrium position - rovnovážná poloha support - podepřít, podpora
The length of the swing board is 3 metres. The support is in the middle. At one end there is a boy with the weight 20 kg. What is the weight of the other boy who is sitting 1,2 m from the axis of rotation? The swing is in the equilibrium position.
Answer:
The weight of the other boy is 25 kg.
On the swing
Solution:
a1 = 1,5 m
m1 = 20 kg
a2 = 1,2 m
m2 = x kg
F1 . a1 = F2 . a2
F1 = m1 . g
F1 = 20 . 10 = 200 N
F2 = m2 . g
F2 = x . 10
200 . 1,5 = 10x . 1,2
300 = 12x
x = 300 : 12 = 25
m2 = 25 kg

## Slide 8: 12.8 Test znalostí
Správné odpovědi:
1. | 3.
2. | 4.
d)
a)
c)
c)
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika
Jakou značku má veličina moment síly?
m
s
F
M
Vzorec pro rovnováhu na páce je?
F1 . a1 = F2 . a2
m1 . a1 = m2 . a2
f1 . a1 = f2 . a2
a1 = a2
Jednotkou momentu síly je?
N
m
Nm
mN
Rameno síly je vždy …
délka páky.
vzdálenost obou působících sil.
vzdálenost síly od osy otáčení.
polovina délky páky.

## Slide 9
12.9 Použité zdroje
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika
Kolářová, Bohuněk: FYZIKA PRO 7. ROČNÍK ZŠ, Prometheus, 2003
Tesař, Jáchim: FYZIKA 2 PRO ZŠ, SPN, 2008
Obrázky:
Kolářová, Bohuněk: FYZIKA PRO 7. ROČNÍK ZŠ, Prometheus, 2003, str. 75, 76, 80
Bohuněk, Kolářová: FYZIKAPRO 7. ROČNÍK ZŠ – A, Prometheus, 1991, str. 60
Tesař, Jáchim: FYZIKA 2 PRO ZŠ, SPN, 2008, str. 47, 51
  - http://www.firstpointusa.com/blog/2012/08/olympic-rowing.html
  http://www.vyukovematerialy.cz/fyzika/6/veliciny/hmotnost.htm
  http://fiskars-online.cz/p/337/
  http://home.howstuffworks.com/pliers.htm
  http://fyzweb.cz/materialy/sily/paka/paka.php
  http://www.fyzika7.tym.sk/pevnakladka_uvod.htm
  http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/Fyzika/Kladka/Kladkostroj
  http://fyzika.jreichl.com/main.article/gallery/93-paka-jednozvratna/folder/fotografie_s_resenim
  http://www.fakthracky.cz/fr/eshop/29-1-Houpacky-a-houpadla/0/5/1412-Houpacka-pro-deti-kolotoc-2v1
  http://www.tescoma.cz/katalog/tescoma-pro-deti/vareni-a-peceni-s-detmi/funny-mummy/470028-otvirak-na-korunkove-uzavery-funny-mummy/
  http://moodle2.gymcheb.cz/mod/resource/view.php?id=80644

## Slide 10
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika
12.10 Anotace
Autor | Mgr. Hana Jirkovská
Období | 07 – 12/2012
Ročník | 8. ročník
Klíčová slova | Otáčivé účinky síly, rovnováha na páce, moment síly, rameno síly, užití páky, kladka pevná, volná a kladkostroj
Anotace | Prezentace popisující otáčivé účinky síly, zejména na páce a kladkách, užití principu páky v jednoduchých zařízeních.